11. Свидетельство о приемке.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-08.3 заводской

№ ______________________________

соответствует техническим условиям

ТУ 27.90.31-001-34181869-2020   и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска «______»  ______________20     г.

Представитель ОТК _______________________

Паяльная станция имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.МН06.В.06408/20

7. Регламентные работы и введение

температурной поправки.

Проверить омметром сопротивление нагревательного элемента (между выводами 1 и 5 разъема должно быть 810 Ом) и термодатчика (между выводами 2 и 3 не более 5 Ом). Используя аттестованный прибор измерения температуры, провести измерения температуры жала паяльника. Жало паяльника предварительно облудите. При необходимости ввести температурную поправку.

Для перевода станции в режим ввода температурной поправки необходимо включить станцию, удерживая в нажатом состоянии кнопку «+». На дисплее отобразится текущее значение поправки. Нажатием на кнопки «+», «-» его можно изменить от –30 до +30 С (знак «+» на дисплее не отображается). После выключения, при последующем включении станция перейдет в рабочий режим.

8. Возможные неисправности и методы их

устранения.

Если станция не включается, следует проверить:

  - наличие питающего напряжения;

  - исправность сетевого предохранителя;

  - правильность подключения паяльника.

Если станция включается, но паяльник не греется или перегревается необходимо проверить омметром сопротивление нагревательного элемента (между

выводами 1 и 5 разъема должно быть сопротивление 810 Ом) и термодатчика (между выводами 2 и 3 не более 5  Ом)

# МАГИСТР  Ц20-08.3

паяльная станция

Инструкция по эксплуатации

и паспорт

ООО НТЦ «Магистр – С»

410033, г.Саратов, ул.Панфилова, 1

тел./факс: (8452)	47-37-27

Е-mail: magistrsar@mail.ru

www.magistr.su

2. Технические  характеристики.

Потребляемая мощность, не более	160 Вт

Напряжение питания	220В, 50 Гц

Мощность паяльника	150 Вт

Вторичное напряжение	36 В, 50 Гц

Диапазон  температур  непрерывный	50450 С

Погрешность контроля температуры	+/- 5 С

Предохранитель	5А

Наработка на отказ	2400 ч.

Масса, не более	5 кг.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Блок управления	1 шт.

2. Паяльник ЭПСН-08.3 150Вт 36В	1 шт.

3. Паяльная насадка MCC30-Z-08	2 шт.

4. Подставка М-3	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации и паспорт	1 шт.

6. Упаковочная коробка	1 шт.

Содержание.

1. Введение.

2. Технические характеристики.

3. Комплектность.

4. Указание мер безопасности.

5. Подготовка к работе.

6. Техническое обслуживание.

7. Регламентные работы.

8. Возможные неисправности и методы их устранения.

9. Правила  хранения.

10. Гарантии изготовителя.

11. Свидетельство о приемке.

1. Введение.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-08.3 в дальнейшем станция, предназначена для проведения паяльно-ремонтных работ в производстве электронной техники и является технологическим оборудованием. Блок управления предназначен для поддержания заданной температуры жала паяльника.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет клемму заземления. Индикатор на станции показывает заданную температуру установки.

4. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

Перед нагревом паяльника необходимо убедиться, что жало установлено соответствующим образом.

ВНИМАНИЕ! Инструмент следует поместить на подставку, если он не используется.

5. Подготовка к работе.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.

5.1. Подключите заземление к клемме на корпусе станции.

5.2. Вставьте паяльную насадку в паяльник на полную глубину приемной гильзы. При использовании затачиваемой насадки – обточите и придайте ей нужную форму.

5.3. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220В.

5.4. Включите станцию, используя выключатель на лицевой панели.

5.5. На дисплее появится текущая температура.

5.6. Кнопками + , - установите требуемое значение температуры.

9. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С, относительной влажности воздуха до 60 %.

10. Гарантии изготовителя.

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

10.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.

10.3. Гарантия на блок управления составляет 3 года со дня продажи.

10.4. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.

10.5. Гарантийный ремонт не производится в случае:

а) истечения указанного выше гарантийного срока;

б) нарушения потребителем правил эксплуатации;

в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);

г) наличия признаков постороннего вмешательства,

нарушения заводского монтажа.

5.7. Через 5 секунд после окончания установки вспыхивают точки во всех разрядах индикатора. Станция запоминает новое значение заданной температуры и переходит в режим индикации текущей температуры.

Первичную настройку паяльной  станции проводит предприятие изготовитель. Реальная температура жала паяльника зависит от его формы, длины, диаметра и может отличаться от заданной температуры. Для корректировки температуры жала паяльника в станции предусмотрен режим введения температурной поправки. При необходимости потребитель может самостоятельно ввести температурную поправку, см. раздел. 7.

6. Техническое обслуживание.

6.1. Всегда очищайте наконечник и облуживайте

свежим слоем припоя.

6.2. Высокая температура сокращает срок службы наконечника, используйте оптимальную температуру.

6.3. Не пользуйтесь флюсами, содержащими хлориды

или кислоты.

6.4. Не прилагайте чрезмерных усилий к наконечнику жала паяльника при пайке.